### 新四化产业一期2#厂房洁净车间建设工程询比采购公告

### （采购编号:TYXJ2024-14）

我公司需对新四化产业一期2#厂房洁净车间建设工程进行询比采购，现面向社会公开采购，欢迎符合要求的单位参与。该公告公示在中国兵器采购电子商务平台——阳光七采https://www.norincogroup-ebuy.com/进行竞价采购，并在湖南天雁公司官网同步公示，欢迎符合要求的单位参与。具体要求如下：

一、资质要求：

1.1、竞价人具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，竞价人提供企业营业执照复印件和具有一般纳税人资质证明。并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

1) 具有独立承担民事责任的能力。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在过去三年内应无违约和违法行为。

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4) 必须是具备独立生产能力和独立施工能力的企业。

5) 询比文件中规定的和法律、行政法规中有规定的其他条件。

1.2、响应单位必须具备经营场所、人员社保缴纳证明以及实缴资本证明，并提供相应证明文件。

1.3、响应单位所投设备制造商在投标截止时间前60个月内应至少有一套及以上类似设备业绩（提供合同复印件和验收报告复印件）。

1.4、响应单位需具备环保工程施工服务三级及以上资质，设备制造商需具备环境工程（大气污染防治工程）专项乙级及以上资质。

二、项目主要内容及要求：

2.1、项目名称：新四化产业一期2#厂房洁净车间建设工程；所属项目：新四化产业一期。

2.2、施工地点：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号新四化2#厂房。

2.3、项目主要内容：
    2.3.1、 暖通及洁净系统（风淋室、货淋室、快速出口、除静电门禁、洁净度检测、送风、回风、排风系统、水系统、保温等全部工作内容）。

2.3.2、办公室、更衣室、PCB库房区域装修工程包括照明系统、墙面、吊顶包洁净板（铝型材、吊筋）等；

2.3.3、电气照明系统包括洁净区的照明系统（包括照明线路、应急照明、疏散标志灯等）、洁净车间内插座和维修电源；

2.3.4、3台利旧空调搬迁及维护保养，搬迁后基础及空调房间建设

2.3.5、一套生产设备烟气回收（含管道）。

2.4、承包方式：本工程包含设计、制造、运输、安装、调试、检测。

2.5、服务标准：

2.5.1、 施工单位按照改造工程的工程量清单内容进行报价。接到维修计划及通知的响应时间为4小时，4小时内应到项目地点开始作业。保修要求：按建设部80号令规定保修（时间以终验收合格日算起）。

2.5.2、施工单位必须遵守我公司安全、环保、道路交通要求。

2.5.3、施工单位建筑垃圾按衡阳市建筑行业要求及时处置，不得放置在厂区里。

2.5.4、施工单位入厂人员必须购买工伤保险。

2.5.5、施工单位必须遵守湖南天雁相关安全管理制度规定。

三、报价方式与日期：

3.1.请在阳光七采平台报价，发出采购公告文件之日至提交响应文件截止日期，最短不少于7天。报价截止时间2024年  4 月 1 日上午9点00分。请在规定的截止日期前报价。

3.2报名时间及报名资料要求：资料须加盖鲜章，以原件扫描pdf附件形式上传到阳光七采平台。所有报价单位纸质版的报价文件（企业营业执照（三证合一）、资质证书、法定代表人授权书（见附件3）等）应在平台询价结束后3日内邮寄或送至我公司。

3.3联系人：周先生，电话：13145832543。地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2所响应项目所需的所有相关资质；

★4.3法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件3）；

★4.4承诺书、响应书、商务偏离表、项目内容偏离表等（见附件1、2、5、6）；

4.5相同和类似业绩清单，提供用户相关信息（合同对方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件；

4.6提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件4）；

4.7提供施工方案包括：详细的施工方案、施工部署、施工进度计划等。

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1、本项目的计划工期：暂定开工时间：2024年4月2日；中选单位接到中选通知书及开工令后 2 日内进场施工，完工日期暂定为：2024年 4月30日，交付条件为达到可生产需求各项参数和条件；
5.2、施工地点：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号新四化2#厂房；
5.3、付款方式：预付款按合同价款的 50％支付，工程完成之后付合同价款的20%，结算审计后，乙方开具全额增值税专用发票，甲方付至审计金额的95%。质量保证金为结算审计后金额的5%，保质时间为投入使用之日后 12个月历月。余款在 1 年保修期满后，乙方提交保修证明文件、申请报告并办理请款手续完成后 15 个工作日内，扣除乙方保修期违约责任（如有） 后无息付清。

六、评审原则：本项目上限值为不含税 1721598.98元(不含税)。在各竞价单位资质都符合条件的情况下，且在有效报价范围内的，综合商务评分和价格评分，综合评分（满分50分）最高的单位中选。

6.1、商务评分（共计20分）：①付款方式（2分）中不留质保金扣1分，②付款比例（3分）偏离扣3分，③售后服务（1分）偏离扣1分，④质保期（2分）每缩短1个月扣1分。⑤在人员、设备、资金(提供2022年度或2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，上述财务会计报表至少应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，缺一不可。其中审计报告意见类型为无保留意见。投标人的成立时间少于1年的，应提供成立以来的财务状况表。投标人为依法允许经营的事业单位的，应提供2022年度或2023年度的财务报表，包括资产负债表、收入支出表等主要报表)、施工方案等方面具备相应的施工能力（9分）证明材料为优得9分，良好得6分，一般得3分。⑥施工单位有类似施工项目及合同证明材料（3分），一份材料得0分，每增加一份得0.5分，最高3分。

6.2 价格评分（共计30分）：满足采购公告要求且招标控制价最低的报价为满分，超过有效最低报价的百分比*100的结果作为扣分的分值。四舍五入取小数点后两位，价格最高分为30分，最低为0分。

6.3 若投标总价超过发包人内部控制价则投标价视为无效。

七、联系方式：

联系人：周先生   电话：0734-8532149；邮箱：249740749@qq.com 。

附件：1、分部分项工程量清单

2、隔墙布局图

日期：2024年3月25日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次竞价或竞价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加竞价或竞价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告标的物的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我方的响应文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我方报价在报价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我方将按采购公告文件规定的内容和响应文件的相关内容与采购人签订合同，否则我方将承担报价的10%作为采购人的经济损失；

  - 如果我方中选，我方保证基于合同提供的产品或者服务，采购方使用、制造、售、出口等经营活动不会侵犯任何第三方的知识产权；同时由于我方产品发生知识产权争议或纠纷对买受方造成经济损失的，需方有权随时向出乙方提出赔偿要求。

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我方的供货标的物及相关服务满足采购公告文件要求，符合国家相关法律法规及标准要求。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 响应书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表响应单位 __     ______                (响应单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的相关资料；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的报价有效期为自响应文件送达截止日起_______天。(不得低于90天)

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在报价有效期内撤回报价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （响应单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：响应文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致响应文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件4

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件5

### ★商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款要求 | 响应文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): ____________________________

响应单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写响应文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；响应文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，只需盖章签字，视其为满足响应文件商务条款要求。

2.响应单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考采购公告文件第五条《商务要求》。

### 附件6

### ★技术、服务条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 响应文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件二、项目主要内容及要求 |  |  |  |
| … | 附件7所有内容 |  |  |  |

响应单位(盖章): ____________________

响应单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件7

新四化产业一期2#厂房洁净车间建设工程技术要求

一、项目主要内容

工程名称：新四化产业一期2#厂房洁净车间建设工程

项目总装修涉及面积约2688平方米，其中洁净车间装修面积约2600平方米，洁净室装修层高 3.5 米，本次工程含车间本体工程、综合办公区吊顶、及弱电工程、中央空调搬迁等采购、安装及调试。

工程地点：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号

工程规模：2688平方米

资金来源：自筹

项目工期：30天。

项目范围：空气洁净、温度控制、房屋隔断、照明等系统。

工程主要包括以下几部分：

1.1、 暖通及洁净系统（风淋室、货淋室、快速出口、除静电门禁、洁净度检测、送风、回风、排风系统、水系统、保温等全部工作内容）。

1.2、 办公室、更衣室、PCB库房区域装修工程包括照明系统、墙面、吊顶包洁净板（铝型材、吊筋）等；

1.3、 电气照明系统包括洁净区的照明系统（包括照明线路、应急照明、疏散标志灯等）、洁净车间内插座和维修电源；

1.4、台利旧空调搬迁及维护保养，搬迁后基础及空调房间建设

1.5、一套生产设备烟气回收（含管道）。

二、主要设备技术规范：

2.1设计及施工验收规范

（1）《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013

（2）《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

（3）《洁净厂房施工及质量验收规范》GB51110-2015

（4）《洁净室施工与验收规范》GB50591-2010

（5）《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010

（6）《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

（7）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015

（8）国家现行建筑安装工程施工及验收规范进行施工和验收。

2.2 技术参数及其他要求：

2.2.1、车间：温度10~30℃，照度参照国家标准、整体洁净等级室内硬件等级（吊顶、隔墙、风淋等）按照10万级装备，空调利旧等级为30万级；

2.2.2、隔间：温度10~30℃，照度参照国家标准；

2.2.3、物料要求：

1、净化车间吊顶采用Ф10镀锌螺杆吊挂形式，高度离地3.5米，净化车间墙板、顶板需满足消防等级为壹级及以上产品，建议不老泡真金净化板（50mm/0.476厚/防火A2级）隔墙、吊顶。

2、在净化车间墙板处合理设置密闭观察窗户、数量合理，窗户可采用铝合金手工窗。

3、在人员进出口设置风淋室，货物进口设置合理的货淋室，考虑货物缓冲区，材质304不锈钢，根据需要布置一套快速反应门。货物出口根据需要设置快速反应门。反应门主体材质碳钢喷涂材质。

4、合理布局灯具数量，保证车间达到照度300 Lx以上，电气照明系统包括洁净区的照明系统（包括应急照明、疏散标志灯等）、洁净车间内插座和维修电源

5、3台利旧空调搬迁及维护保养，搬迁后基础及3个空调房（单个面积约4*5m）建设，中央空调净化系统采用利旧设备。空调风经初、中、高效三级过滤，高效过滤器设在末端送风口上，净化空调系统采用顶送风，侧墙下回风方式，通过沿墙和中间立柱回风支管，再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。空调所需的相关所有管道，空调风管法兰密封垫料采用厚度为2㎜的海绵橡胶，管道采用镀锌材质，板材必须必须达到平整、光滑、无划痕、布局科学合理，外面包裹保温材料。

6、一套生产设备烟气回收（含管道）。

2.2.4、其他要求：（1）消防等级为丙级；（2）温度控制为中央空调（空调品牌：申凌，利旧）；（3）温度、送排风、除尘、除废气等系统需可单独控制，节省运营成本；

三、质量、安装和验收等要求：

3.1、质量要求：工程质量必须符合国家及行业现行有关施工规范、验收标准的要求，一次收合格。要求满足设计图纸、物料表、材料样板和使用要求，严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工，以及合同相关的约定，工程完工，验收合格，竣工资料齐全，达到国家有关施工质量验收规范要求，一次验收合格。

3.2、保修期：本工程保修期自工程验收符合合同要求交付甲方之日起计算起 1 年内，其中防渗漏项目的保修期为 3 年。

3.3、深化设计图纸，提供施工组织设计和施工方案：包括详细的施工方案、施工部署、施工进度计划及与总承包单位和各分包单位的配合工作、材料供应计划、劳动力计划及质量保证体系及措施、安全文明施工措施及环境保护、合理化建议等。

3.4、安装及验收要求：

(1)、压差控制

净化车间应具备良好的压差控制能力，为微正压环境，车间内的压差值应按照要求进行设计，并能够根据生产需要进行调整。

(2)、噪音和振动

净化车间应降低噪音和振动对员工和设备的影响。设备选型时，应选择低噪音、低振动的设备，并采取有效的减振降噪措施。同时，安装质量也需符合要求，以确保设备的稳定运行，从而降低噪音和振动对车间的干扰。

(3)、光照和气流

净化车间应保证充足的光照和合理的气流布局。照明设施应合理配置，并符合相关的照明标准。气流布局应有利于空气的流通，从而减少空气中的悬浮粒子数量。同时，照明设施和气流布局的设计质量也应符合要求，以便于日常维护和管理。

(3)、安全卫生

净化车间应重视员工的安全和卫生。安全设施应合理布置，应急照明、疏散标志灯等并符合国家相关法规和标准。此外，卫生清洁标准也应制定并严格执行，以保持车间的整洁和卫生。